## Slide 1
Prilagodba sučelja
Millennium OS
DIPLOMSKI RAD · 2026
FAKULTET INFORMATIKE U PULI
Razvoj custom post procesora za HSMWorks Ultimate
i prilagodba MillenniumOS DWC plugina
Marko Carević · Mentor: doc. dr. sc. Sandi Baressi Šegota

## Slide 2
02 UVOD
Zašto je rad nastao
Dva povezana problema
Post procesor
Službeni post procesor za MillenniumOS postoji samo za Fusion 360. U HSMWorks Ultimate dolazi do grešaka kompatibilnosti zbog razlika u verziji post enginea. Korisnici SolidWorks okruženja nisu mogli generirati ispravan G-kod.
Probing sučelje
Originalno sučelje koristi generičke Material Design ikone. One ne prikazuju jasno geometriju operacija. Na touch screen tabletima polja za unos brojeva bila su premala i nečitljiva.

## Slide 3
03 CILJEVI RADA
Što je trebalo postići
Dvostruki cilj rada
Razviti custom post procesor
Omogućiti pouzdano generiranje G-koda iz HSMWorks Ultimate za MillenniumOS
Prilagoditi DWC plugin
Uvesti custom slike na probing kartice radi bolje vizualne prepoznatljivosti
Objaviti kao open source
Rješenja učiniti dostupnima cijeloj zajednici korisnika Millennium Machines
Testirati na stvarnom stroju
Verificirati stabilnost na Milo v1.5 s MillenniumOS-om

## Slide 4
04 STROJ
Millennium Machines Milo v1.5
Open-source desktop CNC glodalica
Namjena
Precizna obrada aluminija i mekih metala u desktop formatu
Firmware
MillenniumOS baziran na RepRapFirmwareu
Kontroler
RepRapFirmware + Duet Web Control
Ciljna skupina
Hobijisti, studenti, male radionice, obrazovne ustanove
Prednost
Niska cijena, modularnost, potpuno otvoren hardver i softver

## Slide 5
05 MILLENNIUMOS
Operations System za RRF
Što je MillenniumOS
Dodatni sloj na vrhu RepRapFirmwarea koji dodaje napredne CNC funkcije. Nije klasični operativni sustav – „OS” označava Operations System.
G-kod dijalekt
Prilagođene naredbe uključujući M4000 seriju (npr. M4005 za definiciju alata)
Post procesori
Službeno za Fusion 360, u ovom radu prošireno na HSMWorks
DWC plugin
Web sučelje za upravljanje probing operacijama

## Slide 6
06 PROBLEM
Kompatibilnost post procesora
Zašto službeni post procesor ne radi u HSMWorks
Različite verzije enginea
Fusion 360 koristi noviji API, HSMWorks stariji. Funkcije poput createOutputVariable i FORMAT_INTEGER nisu podržane.
Problemi s lukovima
G2/G3 naredbe često nisu ispravno interpretirane. Rješenje: selektivna linearizacija.
Nedostatak M4005 podrške
Bez ispravne tool description naredbe napredne funkcije MillenniumOS-a ne rade.
Radne koordinate i tool change
Različit redoslijed i format naredbi koje MillenniumOS očekuje.

## Slide 7
07 RAZVOJ
Post procesor kroz 7 verzija
Iterativni razvoj
Osnovna kompatibilnost i shimovi za nepodržane API funkcije
G2/G3 lukovi + implementacija M4005 (tool description)
Radne koordinate, tool change i testiranje na stroju
Konačna stabilna verzija – pouzdan rad svih operacija

## Slide 8
08 REZULTATI
Post procesor
Što je postignuto
Pouzdano generiranje G-koda iz HSMWorks Ultimate
Ispravna podrška za M4005 i tool length compensation
Stabilan rad s 2D i 3D glodanjem, bušenjem i probingom
Ispravno upravljanje radnim koordinatama (G54–G59)
Testirano na stvarnom stroju Milo v1.5
Stabilnost tijekom višesatnog rada i više restartova

## Slide 9
09 PROBLEM
Probing sučelje
Zašto je sučelje trebalo prilagoditi
Ikone
Originalne Material Design ikone su generičke. Bore i Boss izgledaju slično. Korisnik bez iskustva teško prepoznaje o kojoj se operaciji radi. Povećava se rizik od pogrešnog odabira i gubitka vremena.
Unos brojeva
Na touch screen tabletima polja za unos nisu se pravilno skalirala. Kod vrijednosti s tri ili više znamenki vidjele su se samo prve dvije. To je otežavalo precizan unos parametara.

## Slide 10
10 PRILAGODBA
MillenniumOS DWC plugin
Što je napravljeno
Analiza koda
Lociranje relevantnih datoteka u repozitoriju (Probe.ts, ProbeSelectorPanel.vue)
Izmjena tipova
U types/Probe.ts vrijednost icon mijenja se u naziv custom slike
Uvjetna logika
U ProbeSelectorPanel.vue dodana provjera: mdi- ikona ili custom slika
Build i deploy
Kompletan build DWC projekta i pravilno postavljanje datoteka na SD karticu
Testiranje
Provjera na razvojnom serveru i na stvarnom stroju nakon više restartova

## Slide 11
11 REZULTATI
Prilagodba sučelja
Što je postignuto
Bolja prepoznatljivost
Custom slike jasno prikazuju geometriju svake probing operacije
Manje grešaka
Smanjen rizik od pogrešnog odabira ciklusa mjerenja
Touch screen
Veće i jasnije slike, bolji rad na tabletima
Fleksibilnost
Sustav omogućuje jednostavno dodavanje novih custom slika
Stabilnost
Plugin radi pouzdano nakon više restartova stroja i preglednika
Kompatibilnost
Zadržana podrška za sve postojeće Material Design ikone

## Slide 12
12 USPOREDBA
Prije i poslije
PRIJE
Postojeće stanje
– Samo Fusion 360 post procesor
– Greške u HSMWorks Ultimate
– Generičke Material Design ikone
– Nejasna vizualna reprezentacija
– Problemi s unosom na tabletu
POSLIJE
Novo stanje
– Stabilan post procesor za HSMWorks
– Puna podrška za MillenniumOS
– Custom slike na probing karticama
– Jasna prepoznatljivost operacija
– Bolji rad na touch screen uređajima

## Slide 13
13 DOPRINOS
Open source i zajednica
Širi utjecaj rada
Tehnički
Dva funkcionalna rješenja spremna za korištenje u stvarnim uvjetima
Praktični
Korisnici HSMWorks sada mogu raditi s MillenniumOS-om bez ograničenja
Obrazovni
Primjer kako se open source može koristiti u diplomskom radu
Zajednica
Kod je otvoren – drugi mogu prilagođavati i proširivati rješenja

## Slide 14
14 ZAKLJUČAK
Što je ostvareno
Rad je uspješno riješio postavljeni dvostruki cilj.
1
Razvijen je stabilan custom post procesor za HSMWorks Ultimate
2
Prilagođen je MillenniumOS DWC plugin s podrškom za custom slike
3
Oba rješenja testirana su na stvarnom stroju i rade pouzdano
4
Kod je objavljen kao open source za širu zajednicu
Hvala na pažnji.